Voordelen van een groen dak

- Een groen dak kan uitstekend gecombineerd worden met zonnepanelen. Op warme dagen zorgen de panelen voor schaduw op de planten, en het groene dak omgekeerd voor koeling van de panelen. De panelen leveren daardoor enkele procenten meer energie.

- Tegelijkertijd zorgt een groen dak voor wat extra isolatie, en dat scheelt natuurlijk energie.

- Door klimaatverandering krijgen we meer hitte en meer wateroverlast door hoosbuien. Groene daken helpen de gevolgen te temperen. Een groen dak geeft verkoeling. In de zomer houdt een groen dak 90% van de warmte tegen. Een begroeid dak wordt niet warmer dan 25°C, terwijl op een bitumendak de temperatuur kan oplopen tot meer dan 80°C.

- Het werkt ook verkoelend voor de stad

- Een groen dak buffert regenwater en zorgt zo dat het rioolstelsel niet overbelast raakt bij hevige regenbuien

- Meeuwen bouwen hun nest het liefst op warme, droge daken. Een groen dak vinden ze niet geschikt: te vochtig en koel. Een groen dak voorkomt dus ook meeuwenoverlast!

- Een groen dak verlengt tot 2 à 3 maal de oorspronkelijke levensduur van de dakbedekking.

- Ook draagt een groen dak bij aan schonere lucht en diversiteit van flora en fauna.

- En… een groen dak is natuurlijk veel mooier dan een bitumen- of grinddak

- (zie verder: www.greendealgroenedaken.nl/wp-content/uploads/2019/09/GDGD-Facts-and-Values-factsheet-Groenblauwe-daken-v2_2019_NL.pdf).

Risico’s en aandachtspunten zijn er ook: 
met name lekkage en onderhoud.

Een bijvriendelijk groen dak

Hoe maak je van je dak een bijenparadijs?

In de stad vormen daken een omvangrijk  ongebruikt en braakliggend gebied met ruimte voor nieuwe functies zoals energieopwekking, isolatie en waterberging. Ook voor bijen kunnen groene daken belangrijk zijn als leefgebied. Ze kunnen een schakel vormen in het Bijenlandschap, het netwerk van bloemrijke gebieden met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Er zijn ruim 350 soorten wilde bijen in Nederland. Daarnaast is er de honingbij die wordt gehouden door imkers.

Hieronder wordt een aantal tips gegeven voor welke daken geschikt zijn voor groene daken, en hoe je kunt zorgen voor meer biodiversiteit op het (groene) dak, gericht op wilde bijen en andere insecten, en welke subsidiemogelijkheden er zijn.

Welke daken zijn geschikt?

Plat of hellend dak - Een plat dak is het meest geschikt voor een groen dak. Op een schuin dak kun je ook planten aanbrengen, maar dan ontstaat al snel het probleem dat planten teveel kunnen uitdrogen omdat het water te snel wegloopt.

Een schuin dak heeft bij een helling van 15 graden of meer ook een anti-afschuifsysteem nodig. Er bestaan groendaksystemen voor hellende daken tot 45° en voor gebogen daken, maar daarvoor moet je bij gespecialiseerde bedrijven zijn.

Belangrijk bij de beslissing om het dak te vergroenen is de ouderdom van de dakbedekking. Bitumendaken hebben een levensduur van 20-25 jaar. Is de dakbedekking nog redelijk nieuw, dan kan het groene dak er bovenop komen, en zal het de levensduur van het bitumen zelfs verlengen.

Is het bitumen al wat ouder, vraag dan een deskundige of het beter is de dakbedekking eerst te vernieuwen voordat je een groen dak aanlegt. Dit om eventuele lekkage te voorkomen.

Verschillende soorten groene daken

Extensief of intensief groen dak

De aanbieders van systemen om daken te vergroenen maken onderscheid in extensieve en intensieve groene daken.

Extensief groen dak

Bijna ieder dak is geschikt voor een extensief groen dak. Dit is een vrij licht pakket met een dunne substraatlaag (ca 5-8 cm) en een sedumbeplanting. Een vuistregel hierbij is dat een grinddak qua gewicht (ca 80 kg/m2) vervangen kan worden door een extensief groen dak. Het gewicht van de lichtste sedumpakketten is 30-50 kg/m2.

Uit onderzoek is gebleken dat een sedumdak minder insecten trekt dan een kruidendak, zeker als daar speciale aandacht is gegeven aan waard- en nectarplanten.

Een mix van sedumsoorten, grassen en kruiden of alleen een kruidenmix heeft echter een dikkere substraatlaag nodig (ca 10-15 cm). Dan is het gewicht ongeveer 100-150 kg/m2. Het dak moet daar wel op berekend zijn. Een bouwkundig onderzoek geeft daar uitsluitsel over.

Intensief groen dak

Een intensief groen dak heeft een nog dikkere substraatlaag, waar ook struiken en kleine bomen op kunnen groeien. Dan is het gewicht al gauw 300-500 kg/m2. Dit type groene daken is het meest biodivers en kan alleen worden toegepast als er bij de bouw al rekening is gehouden met dit gewicht.

Bovengenoemde getallen zijn overigens indicaties, want afhankelijk van welk systeem van welke leverancier wordt toegepast.

Win-win-combinatie: extensief dak met zonnepanelen

Deze combinatie biedt wederzijds voordeel. Een groen dak zorgt voor een beter rendement van de panelen in vergelijking met een bitumen dak, omdat de temperatuur op warme zonnige dagen in de schaduw minder hoog is dan boven het zwarte dak. Het vermogen van zonnepanelen neemt boven de 25 graden met 0,4% per graad af.

Schaduw van zonnepanelen op het groene dak  eronder is weer gunstig voor organismen die daarop voorkomen, omdat het daar vochtiger is dan in de volle zon.

Daken voor bijen: wat hebben bijen nodig op het dak en daaromheen?

Variatie in bloemen en bloeitijd, nestgelegenheid

Er zijn ruim 350 soorten wilde bijen. Die vliegen in verschillende seizoenen en op verschillende soorten bloemen. Ook stellen zij verschillende eisen aan hun nestgelegenheid. Waar help je bijen mee?

- Bloemen van het vroege voorjaar tot het late najaar

- Zoveel mogelijk variatie in soorten planten

- Zorg, als het kan, ook voor beschutting: bijen houden niet van wind

- Nestgelegenheid: 70% van de bijen nestelt onder de grond, 30% in holle stengels e.d. Bijen houden van warmte. Zorg voor beschutte zanderige plekjes in de zon. Door leem, zand, een houtblok met gaatjes of een klein bijenhotel met rietstengels op het dak te leggen wordt de aantrekkelijkheid voor insecten vergroot. Zorg wel voor veiligheid tijdens harde wind en storm. Het groene dak biedt dan niet alleen voedsel, maar ook leefgebied.

Soorten waar je zoal aan zou kunnen denken, behalve sedumsoorten, in volgorde van bloeitijd:

Gewoon sneeuwklokje, klein hoefblad, speenkruid, maarts viooltje, voorjaarsganzerik, paarse dovenetel, gewone ereprijs, rode klaver, steenanjer, muizenoor, kruipend zenegroen, rolklaver, brunel, grote tijm, witte klaver, zandblauwtje, kruipend stalkruid, wilde marjolein, hazenpootje, grasklokje en ruige anjer.

Eisen aan dakoppervlak, hoogte en relatie met de omgeving

Een groot dakoppervlak biedt meer mogelijkheden om variatie aan te brengen dan een klein oppervlak van bijvoorbeeld een schuurdak. Anderzijds is een schuurdak dichter bij het maaiveld gelegen met een kortere afstand naar tuinen en openbaar groen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld  woonboten. Uit onderzoek blijkt echter dat sommige insecten toch behoorlijk hooggelegen begroeide plekken weten te bereiken (tot wel 70 meter hoog). Het dak is vlak of mag enigszins hellend zijn, dan liefst met een oriëntatie op het zuiden.

Om een schakel te kunnen vormen in het bijenlandschap, een bloemrijk netwerk voor bijen, ligt het dak idealiter niet meer dan 300 meter verwijderd van andere bijvriendelijke plekken in de omgeving. Wilde bijen, behalve hommels, vliegen niet zo ver.

Geen kasten voor honingbijen

Als je iets wilt doen voor wilde bijen, plaats dan geen kasten voor honingbijen op je dak, want honingbijen concurreren om voedsel met de wilde bij.

Onderhoud

Op groene daken komen spontaan grassen en kruiden uit de omgeving op. Als je deze ontwikkeling zijn gang laat gaan, verandert de soortensamenstelling op het groene dak geleidelijk en kunnen grassen gaan domineren. Dakbegroeners adviseren om jaarlijks het groene dak te bemesten. Hiervoor zijn speciale mestmengsels ontwikkeld. Vanuit de lucht en met de regen komen overigens ook meststoffen op het dak terecht.

Het is belangrijk om verruiging te voorkomen door eens per jaar (na het bloeiseizoen) een gedeelte te maaien of de grassen handmatig te verwijderen en open plekken weer aan te vullen.

Ook moeten kiemplanten van bomen en struiken verwijderd worden. Zorg er voor dat de waterafvoer niet verstopt raakt.

Prijsindicatie

Prijsindicatie incl. aanleg (o.v.v. prijsstijgingen):

- een biodivers dak (sedum en kruiden) tot 50 m2: €85-95 €/m2(incl. BTW) met verzadigd gewicht van 60-80k/m2. Een grotere oppervlakte wordt goedkoper/m2. Het maakt natuurlijk uit of je zelf een groen dak aanlegt of dat laat doen. Als de dakbedekking eerst moet worden aangepakt, komt er een bedrag bovenop.

Subsidieregeling groene daken

Leiden

Met de subsidieregeling Groene Daken stimuleert de gemeente Leiden de aanleg van groene daken. (zie: https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/duurzaam-leiden/subsidie-groene-daken/).

Naast de subsidie voor Groene Daken is een duurzaamheidslening beschikbaar. Leiden wil innovatieve ondernemers faciliteren, stimuleren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Ondernemers en maatschappelijke organisaties, die voldoen aan de voorwaarden van de lening, kunnen ook voor het vergroenen van daken gebruik maken van dit duurzaamheidsfonds. (Bron: Leiden biodivers en klimaatbestendig. Samen maken we Leiden groener! Uitvoeringsprogramma 2020-2023).

Leidschendam-Voorburg

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft voor 2021 opnieuw geld beschikbaar gesteld voor het vergroenen van daken (zie: https://www.lv.nl/subsidie-en-energiebespaarlening-voor-duurzame-woningmaatregelen).

Alphen a/d Rijn

De gemeente Alphen a/d Rijn kent ook een subsidieregeling groene daken (zie: https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners_en_bedrijven/Subsidies/Subsidie_voor_groen_dak_tuinof_opvang_hemelwater).

Ook andere gemeenten kunnen regelingen hebben. Vraag het na bij uw gemeente!

Voor meer informatie:

Handreiking Natuurdaken (https://www.greendealgroenedaken.nl/wp-content/uploads/2019/04/GDGD_2019_Handreiking-Natuurdaken-1.pdf)

http://www.multifunctioneledaken.nl/files/2014_Bijen-op-groene-daken-Gout.pdf